Tehtävän h1t4b ratkaisu:

Kun ikkuna on riittävän suuri, niin rajoitetulla lähetyksessä ei ole mitään merkitystä eli toiminta on samanlaista kuin tehtävän 3 b)-kohdassa:

0     Aloitetaan segmentin 0 lähettäminen.

- Asetetaan ajastin  segmentille 0 laukeamaan hetkellä 650. Aloitetaan segmentin 1

lähettäminen.

- Asetetaan ajastin  segmentille 1 laukeamaan hetkellä 700. Aloitetaan segmentin 2

lähettäminen.

150    Asetetaan ajastin  segmentille 2 laukeamaan hetkellä 750. Aloitetaan segmentin 3

lähettäminen.

- Asetetaan ajastin  segmentille 3 laukeamaan hetkellä 800. Aloitetaan segmentin 4

lähettäminen.

250    Asetetaan ajastin  segmentille 4 laukeamaan hetkellä  850. Aloitetaan segmentin 5

lähettäminen. Kuittaus  virheettömästä segmentistä 0: ACK 1. Ruuhkaikkuna kasvaa yhdellä = 9, ikkunassa segmentit 1-9

300    Asetetaan ajastin  segmentille 5 laukeamaan hetkellä 900. Aloitetaan segmentin 6

lähettäminen.  Kuittaus virheellisestä segmentistä 1: ACK 1 eli 1. toistokuittaus.

350    Asetetaan ajastin  segmentille 6 laukeamaan hetkellä 950. Aloitetaan segmentin 7

lähettäminen. Kuittaus virheellisestä segmentistä 2: ACK 1 eli toinen toistokuittaus.

400    Asetetaan ajastin  segmentille 7 laukeamaan hetkellä 1000. Kuittaus virheellisestä

segmentistä 3: ACK 1 eli nyt saatiin se kolmas toistokuittaus. Aloitetaan segmentin 1

uudelleenlähettäminen. Ruuhkaikkunan arvoksi puolet eli 4  MSS = 1-4

- Asetetaan ajastin  segmentille 1 laukeamaan hetkellä 1050. Kuittaus väärässä järjestyksessä

olevasta  segmentistä 4: ACK 1.

- Kuittaus väärässä järjestyksessä olevasta  segmentistä 5: ACK 1.

550   Kuittaus väärässä järjestyksessä   olevasta  segmentistä 6: ACK 1.

600    Kuittaus väärässä järjestyksessä   olevasta  segmentistä 7: ACK 1.

650   Kuittaus uudelleenlähetetystä segmentistä 1: ACK 2.

700

750   Segmentin 2 uudelleenlähetysajastin laukeaa ja aloitetaan sen uudelleenlähetys.

Ruuhkaikkunan arvoksi  2 MSS eli ikkunassa 2 ja 3.

- Segmentin 3 uudelleenlähetysajastin laukeaa.  Ruuhkaikkunan arvoksi  2 MSS eli  ikkunassa 2 ja 3. Aloitetaan segmentin 3 uudelleen lähettäminen.

850   Segmentin 4 uudelleenlähetysajastin laukeaa.

Ruuhkaikkunan arvoksi  2 MSS eli ikkunassa 2 ja3.

900   Segmentin 5 uudelleenlähetysajastin laukeaa.

Ruuhkaikkunan arvoksi  2 MSS eli ikkunassa 2 ja 3.

- Segmentin 6  uudelleenlähetysajastin laukeaa.  Ruuhkaikkunan arvoksi  2 MSS eli ikkunassa 2 ja 3.

1000    Kuittaus segmentistä 2: ACK 3.  Ruuhkaikkuna kasvaa yhdellä.  Segmentin 7

uudelleenlähetysajastin laukeaa.  Ruuhkaikkunan arvoksi  2 MSS eli ikkunassa 3 ja 4.

Aloitetaan segmentin 4 lähettäminen.

- Kuittaus segmentistä 3 ja muista virheettömistä segmenteistä  4-7: ACK 8. Ikkuna kasvaa

yhdellä eli  ikkunassa 8-10

Aloitetaan segmentin 8 lähettäminen.